Приложение к постановлению

Администрации Вороновского   сельского поселения

от 14.08.2017 № 88

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Вороновского сельского  поселения

кожевниковского района

тОмской области

на период до 2020 ГОДА

с. Вороново

2017г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Общие положения

1. Схема водоснабжения и водоотведения Вороновского сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

2. Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Вороновского сельского поселения является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782;

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Вороновского сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года»;

- Генеральный план Вороновского сельского поселения.

# 3. Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Вороновского сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года», а также с учетом схем энергоснабжения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

4. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации КРМУП «Комремстройхоз», муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Вороновского сельского поселения на                  2014-2017 годы и период до 2020 года». А так же, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения на территории поселения.

- Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства, при наличии технической возможности водоснабжающей организации произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Вороновского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

3. Сведения о водоснабжении  по поселению

### 3.1. Краткая характеристика Вороновского сельского поселения

### Кожевниковского района Томской области:

Вороновское сельское поселение образовано в 2005 году.

Общая площадь – 57694 га.

Численность населения (2017 г.) - 2334 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2017г.) -   47,7  тыс.кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории Вороновского сельского поселения расположены 11 скважин, которые являются собственностью муниципального образования «Кожевниковский район».

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению Кожевниковское районное муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное ремонтно-строительное хозяйство» (КРМУП «Комремстройхоз») с. Кожевниково, в том числе:

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключение потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

-замена глубинных насосов;

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов, и для  технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов.

КРМУП «Комремстройхоз» является гарантирующей организацией по холодному водоснабжению в Вороновском сельском поселении постановление администрации Кожевниковского района № 456 от 13.07.2017г.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Организация ответственная за техническую эксплуатацию систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых  КРМУП «Комремстройхоз», осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

3.2. Проектные решения

Проектные решения  водоснабжения  Вороновского  сельского   поселения  базируются на основе существующей, системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

4. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Вороновского поселения

Износ водопроводной сети составляет 60%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения. Большинство водопроводных сетей состоят из металлических трубопроводов и эксплуатируются свыше 40 лет. Колодцы для технологического обслуживания водопровода находятся в ветхом состоянии и требуют ремонта либо замены. Действующие водозаборные сооружения также имеют большой износ. Нарушены фильтры, в результате чего в поднятой воде присутствует песок. В результате чего многие водопроводные сети наполовину забиты песком и глиной.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение Вороновского сельского поселения  осуществляется из 11 водозаборных скважин:

Скважина № 69:228:0028:05:00652 – насос ЭЦВ-6-10-80, 1976 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Осиновка, ул. Набережная, 1а.

Скважина № 69:228:0028:05:00651 - 1964 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Осиновка, ул. Советская, 59а.

Скважина № 69:228:0028:05:00653 - насос ЭЦВ-6-10-80, 1991 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Осиновка, ул. Советская, 45а.

Скважина № 69:228:0010:05:00622 - насос ЭЦВ-6-10-80, 1985 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. Советская, 48а.

Скважина № 69:228:0010:05:00621 – насос ЭЦВ-6-10-80, 1971 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. 2-ая Пятилетка, 11а.

Скважина № 69:228:0010:05:00620 - насос ЭЦВ 6-10-80, 1963 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. Уткина, 2а.

Скважина № 69:228:0010:05:00862, 1961 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. Заозерная, 1 строение 8.

Скважина № 69:228:0014:05:00624 – насос ЭЦВ-6-10-80, 1988 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Еловка, ул. Центральная, 25а.

Скважина № 69:228:0012:05:00626 - насос ЭЦВ 6-10-80, 1971 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Екимово, ул. Новая Жизнь, 5а.

Скважина № 69:228:0019:05:00625 - насос ЭЦВ 6-10-80, 1977 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Красный Яр, ул. Комсомольская, 2а.

Скважина № 69:228:0009:05:00654 - насос ЭЦВ 6-10-80, 1990 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Волкодаевка, ул. Комсомольская, 12а.

Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня                        Таблица 1.

|  | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Осиновка | 1976 год | 30,48 |
| 2 | с. Осиновка | 1964 год | 30,6 |
| 3 | с. Осиновка | 1991 год | 27,12 |
| 4 | с. Вороново | 1985 год | 30,15 |
| 5 | с. Вороново | 1971 год | 28,91 |
| 6 | с. Вороново | 1963 год | 27,17 |
| 7 | с. Вороново, ул. Заозерная 1, стр.8 установлен павильон с частотным регулятором глубинного насоса | 2017 год | - |
| 8 | д. Еловка | 1988 год | 30,05 |
| 9 | д. Екимово | 1971 год | 26,38 |
| 10 | д. Красный Яр | 1977 год | 33,85 |
| 11 | д. Волкодаевка | 1990 год | 27,49 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему  водопроводных  труб диаметром 20-110 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: чугун, сталь, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 34483,1  м.

Таблица 2.

| № | Место расположения | Дата постройки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Вороново | 1961 год | 15974,3 м |
| 2. | с. Осиновка | 1976 год | 6625,7 м. |
| 3. | д. Волкодаевка | 1976 год | 1973,2 м |
| 4. | д. Еловка | 1988 год | 4626,5 м |
| 5. | д. Екимово | 1983 год | 3353,8 м. |
| 6. | д. Красный Яр | 1977 год | 1929,6 м. |
| ИТОГО: | 34483,1 |

Доля  расходов  на  коммунальные услуги  в совокупном доходе по Вороновскому  сельскому поселению составляют 20,5%, доля населения с доходами  ниже прожиточного минимума 25,5%, уровень собираемости  по Вороновскому сельскому поселению 83%.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного железа, которое является природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Наибольший износ сетей приходится на наружные водопроводные сети. Значительные объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система  водоснабжения  Вороновского  сельского поселения является  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием, муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Вороновского сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года». Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает качество питьевой воды. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям централизованных систем питьевого водоснабжения.

Большая часть населения Вороновского  сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из централизованного водопровода.

5. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Вороновского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса, ремонт обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения Ø110÷63мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предусмотреть устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции  и модернизации объектов центрального водоснабжения

В настоящее время объекты водоснабжения не соответствуют санитарным нормам и правилам. Неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяет обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами.

Отсутствует зона санитарной охраны, либо не соблюдается должный режим в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

Отсутствует необходимый комплекс водоочистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих воду потребителям.

Большие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в санитарно-эпидемиологических целях.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на водозаборных сооружениях второго  и  третьего — режимов ограничения.

В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения».

На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

7. Баланс водоснабжения и потребления

горячей, питьевой и технической воды

Организация, обслуживающая сети, Кожевниковское районное муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное ремонтно-строительное хозяйство» (сокращенное наименование КРМУП «Комремстройхоз»).

Фактический баланс водоснабжения Кожевниковского районного муниципального унитарного предприятия «Коммунальное ремонтно - строительное хозяйство» за 2016 год

по Вороновскому сельскому поселению.

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Вороновское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды насосными станциями 1 подъема, в том числе: | куб.м. | 77480,36 |
| 2. | Доочищенная промывная вода | куб.м. | 0,00 |
| 3. | Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения | куб.м. | 0,00 |
| 4. | Расход воды на хозяйственные и технологические нужды, в т.ч. | куб.м. | 0,00 |
| 5. | Получено воды со стороны | куб.м. | 0,00 |
| 6. | Подано воды в водопроводную сеть | куб.м. | 77480,36 |
| 7. | Потери воды в водопроводных сетях | куб.м. | 6980.00 |
| 7.1. | то же в % к отпуску в сеть | % | 9,01 |
| 8. | Отпущено (реализовано) воды всего, в том числе: | куб.м. | 70500,36 |
| 8.1. | Расход воды на собственные нужды предприятия | куб.м. | 106,85 |
| 8.2. | Отпущено воды другим водопроводам | куб.м. | 0,00 |
| 8.3. | Отпущено товарной воды сторонним потребителям, в том числе: | куб.м. | 70393,51 |
| 8.3.1. | бюджетные организации | куб.м. | 1262,18 |
| 8.3.1.1. | - по приборам учета | куб.м. | 10,52 |
| 8.3.1.2. | - по нормативам | куб.м. | 12521,66 |
| 8.3.2. | население | куб.м. | 67351,94 |
| 8.3.2.1. | - по приборам учета | куб.м. | 2167,85 |
| 8.3.2.2. | - по нормативам | куб.м. | 65184.09 |
| 8.3.3. | прочие | куб.м. | 1779,39 |
| 8.3.3.1. | - по приборам учета | куб.м. | 473,00 |
| 8.3.3.2. | - по нормативам | куб.м. | 1306,39 |
|  | Справочные показатели | куб.м. |  |
| 9. | Численность населения, получающего услуги организации | чел. | 1838,00 |

8. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованного водоснабжения

Таблица 4

| Мероприятия | Срок исполнения | Объём (км) | Укрупненная стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка очистного сооружения по программе «Чистая вода» в с. Вороново по ул. Уткина | 2017 | 1 шт. | 1136,666 |
| Установка очистного сооружения по программе «Чистая вода» в с. Осиновка по ул. Советская | 2017 | 1 шт. | 1136,666 |
| Установка колодца с гидроусилителем в д. Екимово по ул. Новая Жизнь | 2019 | 1 шт. | 150,00 |
| Реконструкция водопроводных сетей: в с. Осиновка, ул. Мира | 2020 | 0,300 | 725,100 |
| Реконструкция водопроводных сетей: в д. Волкодаевка, ул. Зеленая | 2021 | 0,250 | 725,100 |
| Реконструкция водопроводных сетей: в д. Еловка, ул. Центральная | 2022 | 0,300 | 877,500 |
| Реконструкция водопроводных сетей: в д. Екимово, ул. Симанская | 2023 | 0,350 | 1126,300 |
| Реконструкция водопроводных сетей: в с. Вороново, ул. Большая Подгорная | 2024 | 0,500 | 1770,000 |
| Реконструкция водопроводных сетей: в с. Вороново, ул. Набережная | 2025 | 0,300 | 1168,200 |
| Капитальный ремонт водопровода в д. Волкодаевка от ул. Комсомольская до водонапорной башни | 2026 | 0,769 | 495,080 |
| Мероприятия, планируемые по концессионному соглашению |
| Водозаборное сооружение с. Вороново, ул. Уткина, 2а Необходимая протяжённость ограждения 120 м | 31.12.2019 | 120м. | 0,8016 |
| Водозаборное сооружение с. Вороново, ул. Заозерная, 1 стр. 8 Необходимая протяжённость ограждения 120 м | 31.12.2019 | 120м. | 0,8016 |
| Водозаборное сооружение с. Вороново, ул. 2-ой Пятилетки, 11а Необходимая протяжённость ограждения 120 м | 31.12.2019 | 120м. | 0,8016 |
| Водозаборное сооружение с. Вороново, ул. Советская, 48а Необходимая протяжённость ограждения 120 м | 31.12.2019 | 120м. | 0,8016 |
| Замена существующего трубопровода холодной воды по ул. Советская от пересечения с ул. Большая Подгорная до пересечения с ул.2 пятилетка длина 330м. (d-110мм. ПЭ.) | 31.12.2019 | 330 | 0,48464 |
| Замена существующего трубопровода холодной воды по ул. Пролетарская от д.№26 до пересечения с ул. Симанская (участок d-110мм. 213м. ПЭ, участок d-50мм. 166м.) | 31.12.2019 | 166 | 0,31281 |
| Водозаборное сооружение д. Екимово ул. Новая Жизнь, д. 5а Необходимая протяжённость ограждения 120 м | 31.12.2019 | 120 м. | 0,8016 |
| Водозаборное сооружение д. Еловка ул. Центральная, 25а Необходимая протяжённость ограждения 120 м | 31.12.2019 | 120 м. | 0,8016 |
| Водозаборное сооружение с. Осиновка ул. Набережная, 1а Необходимая протяжённость ограждения 120 м | 31.12.2019 | 120 м. | 0,8016 |
| Скважина 282/76 с. Осиновка ул. Набережная, 1а | 31.12.2019 | Бурение артезианской скважины До 31.12.2019 | 1900,00 |
| Водозаборное сооружение с. Осиновка ул. Советская, 45а Необходимая протяжённость ограждения 120 м | 31.12.2019 | 120 м. | 0,8016 |
| Водозаборное сооружение с. Осиновка ул. Советская, 59а Необходимая протяжённость ограждения 120 м | 31.12.2019 | 120 м. | 0,8016 |
| Водозаборное сооружение д. Волкодаевка ул. Комсомольская, 12а Необходимая протяжённость ограждения 120 м | 31.12.2019 | 120 м. | 0,8016 |
| Водозаборное сооружение д. Красный Яр, ул. Комсомольская, 2а Необходимая протяжённость ограждения 120 м | 31.12.2019 | 120 м. | 0,8016 |

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения на территории Вороновского сельского поселения отсутствуют.  В настоящее время организацией, уполномоченной проводить эксплуатацию централизованных систем водоснабжения, является Кожевниковское районное муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное ремонтно-строительное хозяйство» (КРМУП «Комремстройхоз») с. Кожевниково.

10. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения Вороновского сельского поселения.

Таблица № 5

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2016 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017-2018 гг. | 2019-2020 гг. |
| 1 | Показатель качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 14,9 | 14,0 | 13,2 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды не отвечающих нормативу по микробиологическим показателям | % | 7,4 | 7,0 | 6,6 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | Ед./100 км. | 90 | 85 | 80 |
| 2.2 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 48,0 | 45,0 | 40 |
| 3 | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Доля жалоб на услуги водоснабжения, исполненная по годам | % | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 4 | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 9,01 | 8,87 | 8,5 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 3,8 | 6,0 | 9,5 |

11. Сведения о водоотведении  по поселению

Проектные решения

# Проектные решения водоотведения  Вороновского  сельского   поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.  Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению низок, и составляет не более 10%. На территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» центральное водоотведение отсутствует.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и сберегающих технологий;

- строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока;

- населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений;

- водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными системами очистки заводского изготовления;

- переход к очистке локальных очистных сооружений (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

с. Вороново

с. Вороново

с. Вороново

с. Вороново

с. Вороново

д. Екимово

д. Еловка

с. Осиновка

с. Осиновка

д. Волкодаевка

д. Красный Яр